## Slide 1
ГЕОДЕЗИЯ

## Slide 2
Геодезия – наука, изучающая фигуру и внешнее гравитационное поле Земли и разрабатывающая методы создания систем координат, определения положения точек на Земле и околоземном пространстве, изображения земной поверхности на картах.
Основные задачи инженерной геодезии:
топографо-геодезические изыскания
создание на объекте работ геодезической сети, топографическая съемка, геодезическая привязка точек геологической и геофизической разведки
инженерно-геодезическое проектирование
разработка генпланов сооружений; геоподготовка проекта для вынесения в натуру, горизонтальная и вертикальная планировка, определение площадей

## Slide 3
геодезические разбивочные работы
создание геодезической разбивочной сети и вынос в натуру главных осей сооружения, его детальную разбивку
геодезическая выверка конструкций и техоборудования
при установке их в проектное положение
наблюдения за деформациями сооружений
определение осадки оснований и фундаментов, плановых смещений и кренов сооружений

## Slide 4
Форма и размеры Земли

## Slide 5
Геоид- тело, принятое за теоретическую фигуру Земли, ограниченное поверхностью океанов в их спокойном состоянии, продолженной и под материками.
Эллипсоид – фигура, получаемая вращением эллипса вокруг его малой оси
.
Используемые общеземные эллипсоиды: ПЗ-90 (Параметры Земли 1990г., РФ) и WGS-84 (Мировая геодезическая система 1984г., США)
Референц-эллипсоид – эллипсоид, принятый для геодезических работ в конкретной стране. С референц-эллипсоидом связана принятая в стране система координат.
В России с 1946 г. в качестве референц-эллипсоида используется эллипсоид Красовского с параметрами: а = 6 378 245 м,  = 1/ 298,3.

## Slide 6
Меридианный эллипс: Рс – северный полюс; Рю – южный полюс
Параметры эллипсоида:
a  большая полуось,
b  малая полуось,
  полярное сжатие,
e – первый эксцентриситет меридианного эллипса

## Slide 7
Системы координат, применяемые в геодезии

## Slide 8
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КООРДИНАТЫ. Начало системы координат расположено в центре O земного эллипсоида
Земной эллипсоид и координаты:
Х, Y , Z – пространственные прямоугольные;
B, L, H  геодезические;
G  Гринвич
Ось Y направлена перпендикулярно осям Z и X на восток
Ось Z направлена по оси вращения эллипсоида к северу.
Ось Х лежит в пересечении плоскости экватора с начальным гринвичским меридианом.

## Slide 9
ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ
Геодезической широтой точки М называется угол В, образованный нормалью к поверхности эллипсоида, проходящей через данную точку, и плоскостью экватора.
Геодезические меридианы- плоскости сечения эллипсоида, проходящие через ось OZ, называются.
Геодезической долготой точки М называется двугранный угол L, образованный плоскостями начального (гринвичского) геодезического меридиана и геодезического меридиана данной точки.
Геодезической высотой точки М является ее высота Н над поверхностью земного эллипсоида.

## Slide 10
Геодезические координаты с пространственными прямоугольными координатами связаны формулами:
X = (N + H) cosB cosL,
Y = (N+H) cosB sinL,
Z = [(1  e2) N+H] sinB,
где e  первый эксцентриситет меридианного эллипса и N  радиус кривизны первого вертикала. При этом N=a/(1  e2 sin2B)1/2.

## Slide 11
ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КООРДИНАТЫ
В России принята система прямоугольных координат, основой которой является равноугольная поперечно–цилиндрическая проекция Гаусса.
Деление поверхности Земли на координатные зоны: G – Гринвич
Долгота осевого
меридиана зоны
с номером N равна:
0 = 6 N  3
Размер зоны по долготе равен 6

## Slide 12
Ось абсцисс Х- осевой меридиан
Ось ординат У-
экватор
Изображение координатной зоны на плоскости: О – начало координат (х0=0; у0=500 км)
Координаты пересечения принимают равными:
x0 = 0, y0 = 500 км
России единая система координат СК-95.
На местности закреплена пунктами государственной геодезической сети

## Slide 13
МЕСТНЫЕ (условные) СИСТЕМЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КООРДИНАТ
используют при строительстве различных объектов, направления осей и начало координат назначают, исходя из удобства их использования в ходе строительства и последующей эксплуатации
СИСТЕМЫ ВЫСОТ
Высота точки- расстояние по отвесной линии от точки до уровенной поверхности, принятой за начало счета высот
Абсолютные высоты- высоты отсчитывают от основной уровенной поверхности, то есть от поверхности геоида
Условные высоты- начало счета от другой уровенной поверхности
В России- Балтийская система высот. Уровенная поверхность проходит через нуль Кронштадтского футштока

## Slide 14
Абсолютные и условные высоты: ab – уровенная поверхность; ab –поверхность геоида; Ab – уровенная поверхность точки A
Превышение (hAB)- разность высот двух точек
hAB = HВ  HA
Высота точки В:
HВ = HA + hAB
Нивелирование- измерение превышений и последующее вычисление высот точек

## Slide 15
Ориентирование линий.
Прямая и обратная
геодезические задачи

## Slide 16
Углы ориентирования

## Slide 17
Угол, измеряемый по ходу часовой стрелки от северного направления меридиана до заданного направления, называется азимутом
Углы ориентирования: а  азимуты географические; б  магнитный азимут. С – северное направление меридиана, угол А1 – азимут направления на точку 1 и А2 – азимут направления на точку 2
Угол, отсчитываемый от северного направления магнитной стрелки до заданного направления, называется магнитным азимутом

## Slide 18
Угол  - склонение магнитной стрелки компаса от направления истинного меридиана
где А  азимут, Ам  магнитный азимут
Буссоль
Азимут с магнитным азимутом связывает формула:

## Slide 19
Дирекционный угол- угол между северным направлением осевого меридиана или линии ему параллельной и заданным направлением
Угол  между северным направлением меридиана и направлением оси Х прямоугольных координат (линии, параллельной осевому меридиану)- сближение меридианов
Углы ориентирования: а  дирекционные углы 1, 2; б  азимут A и дирекционный угол 

## Slide 20
Отклонение оси Х от меридиана к востоку, сближение меридианов считают положительным, при отклонении к западу  отрицательным. Справедлива формула: А =  + 
1 = 2 = 3
1-3 = 3-1  180
А1  А2  А3
Связь между азимутами и дирекционными углами: 1 – в западной половине зоны; 2 – на осевом меридиане; 3 – в восточной половине зоны; Р – полюс; 1Р, 3Р – меридианы; 2Р – осевой меридиан

## Slide 21
ПРЯМАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА НА ПЛОСКОСТИ
Известны: координаты Х1 и У1 точки 1, дирекционный угол 1-2 и расстояние d1-2 до точки 2
Требуется: вычислить ее координаты Х2 и У2
Координаты точки 2 вычисляют по формулам
х, у  приращения координат

## Slide 22
ОБРАТНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА НА ПЛОСКОСТИ
Известны: координаты Х1, У1 точки 1 и Х2, У2 точки 2
Требуется: вычислить расстояние между ними d1-2 и дирекционный угол 1-2
Значения арктангенса всегда находятся в диапазоне 90 +90
Переход от  к  зависит от координатной четверти, в которой расположено заданное направление

## Slide 23
 | I четверть | II четверть | III четверть | IV четверть
х | + |  |  | +
у | + | + |  | 
 | + |  | + | 
Формулы |  | 180 | +180 | +360
Определяем расстояние между точками:
ИЛИ

## Slide 24
Дирекционный угол | Название румба | Знаки приращений координат | 
 |  | х | у
090 | СВ | + | +
90180 | ЮВ |  | +
180270 | ЮЗ |  | 
270360 | СЗ | + | 
Соотношение между величиной дирекционного угла,
названием румба и знаками приращений координат
х + Х у – r = 360 -   = 360 - r | х + у + r =   = r
х - у - r =  - 180  = r + 180 | х - У у+ r = 180 -   = 180 - r

## Slide 25
Зависимость между азимутами, дирекционными углами и румбами